## Slide 3: Database Oppervlaktewaterkwaliteit en toepassingen
Kevin Ouwerkerk, Nanette van Duijnhoven
Naam Achternaam

## Slide 4: Inhoud
Achtergrond
Inhoud database
Bewerkingen
Limitaties
Vervolgstappen / verbeteringen
Toepassingen

## Slide 5: Achtergrond
Data van LEW beheerd door IHW
Beschikbaar op het Waterkwaliteitsportaal
Veel gebruikt binnen Deltares voor verschillende projecten
Vaak herhaalde handelingen voor nieuwe jaren/projecten
MS Acces database liep tegen beperkingen aan
Centrale PostgreSQL database
  Gratis en opensource
  GIS functionaliteit

## Slide 6: Inhoud database
Chemie data van het WKP (27,5 miljoen metingen)
Periode 1990-2020 (sporadische metingen van voor 1990)
Geen biologische data
Geen RWS data
Uitgeklede versie van de AQUO standaard

## Slide 7: Bewerkingen
Uitsluiten biologische data (filter op parameter groep en grootheid)
Aanpassen kolomnamen
Harmoniseren parameters
Uitsluiten RWS data
Opvullen missende parameters
Waterschappen omzetten naar AQUO codering
Eenheid ng/l omrekenen naar ug/l
Locaties harmoniseren
Markeren dubbele waarden
Selectie maken kolommen
Wegschrijven naar de database

## Slide 9: Limitaties
Dubbelingen
Geen correctie op de waarden
Locaties ?
Fouten in eenheden ?
Hoedanigheden ?

## Slide 10: Limitaties
Waarheid ?
  Database (WKP-data)
  Data waterschappen
  FOTO-NL

## Slide 11: Vervolgstappen / verbeteringen
Jaarlijkse updates
Opvullen missende data
Verdere opschoning (locaties ?)
Verder verrijken data (Bijv. geometrieën, KRW-type, stofgroepen)
Ideale wereld:
  API van het IHW waar data bevraagd kan worden?

## Slide 12: Toepassingen
NORMAN (2021-2022)

## Slide 13: Toepassingen
Aanpak normoverschrijdende metalen (2022-2023):
  Overschrijding van KRW-norm voor diverse metalen
  Onvoldoende zicht op bronnen / oorzaken
  Bepalen of en welke maatregelen te nemen niet mogelijk

## Slide 14: Toepassingen
Norm stelling ammonium/ammoniak (2022-2023):
  Meer dan 50% van de waterlichamen voldoet niet aan de NH4 norm
  Hoe groot is het probleem
  Welke maatregelen kunnen er genomen worden

## Slide 15: Toepassingen
Zon op water :
  Effect zonnepanelen op waterkwaliteit en ecologie
  Gegevens van voor de plaatsing van panelen

## Slide 16: Toepassingen
Geïsoleerde diepe plassen (2023):
  Een beter inzicht te krijgen in de sediment- en waterkwaliteit van geïsoleerde diepe plassen die niet zijn verondiept.
  Beter inzicht krijgen in de waterkwaliteit van geïsoleerde diepe plassen die verondiept worden of waar de verondieping is afgerond.
  Beter inzicht krijgen of er een relatie is tussen sediment- en waterkwaliteit

## Slide 17: Toepassingen
Nitraatrapportage (2023-2024):
  Europese verplichting vanuit de Nitraatrichtlijn
  Geeft overzicht in veranderingen mestbeleid en landbouwpraktijk
  Effect op grond- en oppervlaktewater

## Slide 18: Suggesties ?
Data verrijking
Data opschoning
Toepassingen

## Slide 19: Contact: kevin.ouwerkerk@deltares.nl
facebook.com/deltaresNL
linkedin.com/company/deltares
@deltares
@deltaresNL
www.deltares.nl
info@deltares.nl
@deltares
@deltares
linkedin.com/company/deltares
facebook.com/deltaresNL